## Slide 1
省エネ診断支援ツール
ボイラ
受変電
エアハン
冷凍機
エアコン
冷却塔
貫流
ボイラ
蒸気トラップ
給水
タンク
炉筒煙管
ボイラ
空調
空圧機
流量計
ターボ
空圧機
ポンプ
レシプロ
空圧機
油入
変圧器
力率改善
コンデンサ
モールド
変圧器
1/13

## Slide 2: 空調設備
ファン
エアハン
冷温水ポンプ
冷凍機
エアコン
冷却塔
2/13
冷却水ポンプ

## Slide 3: ボイラ設備
ボイラ
蒸気配管
3/13
給水タンク
給水
蒸気配管
トラップ
蒸気ヘッタ゛
工場

## Slide 4: 空圧機設備
エアー配管
冷却水ポンプ
トラップ
4/13
空圧機
流量計
冷却塔
工場
除湿装置

## Slide 5: 受変電設備
力率改善
コンデンサ
5/13
電力会社から受電
特高変電所
工場変台
変圧器
高圧ケーブル

## Slide 6: エアハンの事例
事例№ | 目の付け所 | チェック表 | 提案書
ACO-01 | 空調のゾーニングと運転時間が合致していない場合 |  | 
ACO-02 | 室内のＣＯ２濃度が700ｐｐｍ以下の場合 |  | 
ACO-03 | フィルタの交換が定期的で差圧管理をしていない場合 |  | 
ACO-04 | エアハンが遠隔監視されていて運転が手動の場合 |  | 
ACO-05 | エアハンが毎日の不要時にも運転している場合 |  | 
ACO-06 | エアハンの運転が保全等で延長している場合 |  | 
ACO-10 | エアハンの冷温水制御が三方弁制御の場合 |  | 
6/13

## Slide 7: 冷凍機の事例
事例№ | 目の付け所 |  | チェック表 | 提案書
ACO-07 | 冷凍機の停止時間が終業時の場合 |  |  | 
ACO-16 | 冷凍機更新時に大温度差冷凍機が採用できる場合 |  |  | 
ACO-17 | 蒸気吸収式冷温水機を更新する場合 |  |  | 
ACO-19 | 吸収式冷凍機を更新する場合 |  |  | 
ACO-20 | 冷凍機の冷却水温度設定 が年中32℃の場合 | インバータターボ冷凍機 |  | 
 |  | インバータチラー冷凍機 |  | 
 |  | ガス吸収式冷凍機 |  | 
 |  | 蒸気吸収式冷凍機 |  | 
 |  | 定速ターボ冷凍機 |  | 
 |  | 定速チラー冷凍機 |  | 
ACO-21 | 冷凍機の冷水温度設定 が年中一定の場合 | ガス吸収式冷凍機 |  | 
 |  | ターボ冷凍機 |  | 
 |  | チラー冷凍機 |  | 
 |  | 蒸気吸収式冷凍機 |  | 
7/13

## Slide 8: エアコンの事例
事例№ | 目の付け所 | チェック表 | 提案書
ACO-08 | 空冷エアコン室外機に直射日光が当る場合(河川水) |  | 
ACO-09 | 空冷エアコン室外機に直射日光が当る場合(井戸水) |  | 
ACO-13 | サーバー室等で冬季にも冷房している場合 |  | 
ACO-15 | 水冷式エアコン(蒸気暖房)を更新する場合 |  | 
ACO-18 | 劣化したエアコンを更新する場合(省エネ更新) |  | 
ポンプ・ファン・冷却塔の事例
事例№ | 目の付け所 | チェック表 | 提案書
ACO-11 | ポンプの吐出弁を絞って運転している場合 |  | 
ACO-12 | ファンのダンパーを絞って運転している場合 |  | 
ACO-14 | 冬季に冷房運転していて冷却塔が2基以上ある場合 |  | 
8/13

## Slide 9: ボイラの事例
事例№ | 目の付け所 | チェック表 | 提案書
BOI-06 | 炉筒煙管ボイラの給水量を制御弁で制御している場合 |  | 
BOI-08 | 貫流ボイラが複数台運転で台数制御がない場合 |  | 
BOI-09 | ボイラ送気圧が高く、工場末端で400kPa以上の場合 |  | 
BOI-10 | ボイラメーカーの清缶剤を使用している場合 |  | 
BOI-11 | 連続ブロー装置に熱交換器がない場合 |  | 
BOI-13 | 炉筒煙管ボイラで排ガス熱回収をしていない場合 |  | 
BOI-15 | 蒸気ボイラ圧力制御がヘッダ圧力制御の場合 |  | 
BOI-16 | 炉筒煙管ボイラで押し込みファンがダンパ絞りの場合 |  | 
BOI-17 | ヒラカワ炉筒煙管ボイラでボルカノバーナの場合 |  | 
BOI-18 | ボイラでO2フィードバック制御を実施していない場合 |  | 
BOI-19 | 炉筒煙管ボイラを更新する場合 |  | 
9/13

## Slide 10: 蒸気配管の事例
事例№ | 目の付け所 |  | チェック表 | 提案書
BOI-02 | 蒸気配管からの蒸気漏れがある場合 |  |  | 
BOI-03 | 蒸気配管の未保温又は保温剥れがある場合 | 生産用 |  | 
 |  | 暖房用 |  | 
BOI-05 | 蒸気ヘッダやバルブが未保温の場合 | 生産用 |  | 
 |  | 暖房用 |  | 
BOI-14 | 蒸気配管の不要部分がある場合 | 生産用 |  | 
 |  | 暖房用 |  | 
トラップ・給水タンクの事例
事例№ | 目の付け所 | チェック表 | 提案書
BOI-01 | 蒸気トラップからの漏れや詰りがある場合 |  | 
BOI-07 | 蒸気トラップのディスク式を採用している場合 |  | 
BOI-04 | 給水タンクが未保温で表面が70℃以上の場合 |  | 
BOI-12 | 給水タンクの蒸気ドレン熱回収が間接回収の場合 |  | 
10/13

## Slide 11: 空気圧縮機の事例
事例№ | 目の付け所 | チェック表 | 提案書
CMP-01 | 空圧機フィルタ差圧管理の規定値が高すぎる場合 |  | 
CMP-04 | 空圧機の圧力制御が本体・ヘッダ圧制御の場合 |  | 
CMP-05 | 空圧機の台数制御がない場合(1台運転除く) |  | 
CMP-10 | 空圧機の原単位が休日に悪化している場合 |  | 
CMP-11 | IHIターボ空圧機で低圧損フィルタがある場合 |  | 
CMP-12 | ターボ空圧機の吸い込み空気が室内吸い込みの場合 |  | 
CMP-13 | IHIターボ空圧機のインペラが二次元インペラの場合 |  | 
CMP-14 | ターボ空圧機の吸い込み弁がバタフライ弁の場合 |  | 
11/13

## Slide 12: エアー配管の事例
事例№ | 目の付け所 | チェック表 | 提案書
CMP-02 | 空圧機の吐出配管が取り出し口と同サイズの場合 |  | 
CMP-08 | エアー配管の管末圧力の差が大きい場合 |  | 
CMP-09 | エア漏れが多く、工場別の稼働時間が異なる場合 |  | 
トラップ・ポンプ・流量計の事例
事例№ | 目の付け所 | チェック表 | 提案書
CMP-03 | トラップでディスク式・タイマー電磁式を使用している場合 |  | 
CMP-06 | 冷却水ポンプが複数台運転で台数制御がない場合 |  | 
CMP-07 | エアー流量計でオリフィス式を使用している場合 |  | 
12/13

## Slide 13: 変圧器の事例
事例№ | 目の付け所 | チェック表 | 提案書
DIS-02 | 休日や長期連休中に停電させることができる場合 |  | 
DIS-03 | 工場の電圧が定格より5%以上高い場合 |  | 
DIS-04 | 変圧器の負荷が低下して変圧器統合が可能な場合 |  | 
力率改善コンデンサの事例
事例№ | 目の付け所 | チェック表 | 提案書
DIS-01 | 受電端力率が99%以下の場合 |  | 
13/13